## Slide 1: 第一章复习
网络的功能：连通性，共享
计算机网络，互联网，因特网
因特网的组成：边缘，核心（三种交换）
计算机网络分类
计算机网络体系结构
  分层的思想，好处
  层次模型：OSI，TCP/IP，五层（名称、功能、协议、设备）
  相关概念：协议，服务，实体，体系结构，透明等
网络性能：速率、带宽，时延（发送\传输，传播，排队，处理等），RTT，利用率
综合：三种交换技术以及时延计算的结合

## Slide 2: 任务1
  在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小20B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980000B的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是（ 80.16ms ）

## Slide 3: 第二章复习
物理层主要功能，主要任务（4个特性）
底层信号转换
  数——模：调制（调幅、调频、调相）
  数——数：编码（曼彻斯特、差分曼彻斯特）
  模——数：（PCM体制：采样——量化——编码）
信道极限容量
  奈氏准则（无噪声）：注意波特率和比特率的关系（码元）
  香农公式（有噪声）：注意信噪比的表现形式（比值、dB）
传输媒体
  导向：双绞线（绞合的意义、线的类型、使用场合… …）
  非导向
信道复用技术：FDM，TDM/STDM，WDM， CDM（计算）
物理层设备：集线器

## Slide 4: 第三章复习
数据链路层功能和三个基本问题（CRC计算）
协议
  PPP：场合、帧格式、透明传输（字节填充、零比特填充）
  CSMA/CD：
    场合（总线型、集线器连的星型）
    原理（冲突分析、争用期、最短有效帧长、信道利用率）
    帧格式（MAC地址）
设备
  交换机、网桥（地址表的学习和转发）
相关概念
  VLAN、10base—T等。